Příloha č. 1 k č.j.: PPR-3718-13/ČJ-20110099EC

Počet listů: 6

Obchodní a technické podmínky

- nabídková cena bude zpracována v členění a bude obsahovat:

- cenovou nabídku za 1 ks přilby s bal.hledím, typ NIJ III A v Kč bez DPH a s DPH,

- cenovou nabídku za 1 ks přilby  bez bal.hledí, typ NIJ III A v Kč bez DPH a s DPH

- celkovou cenu za 120 ks přileb s bal. hledí a bez bal. hledí, typ NIJ III A  v Kč bez DPH a s DPH,

- nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná,

- v ceně bude zahrnuto dopravné a balné do místa plnění,

- návrh na uzavření smlouvy v obvyklé formě. V návrhu smlouvy požaduje zadavatel uvést údaje o uchazeči stanovené v odst. 1 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,                ve znění pozdějších předpisů, a bude rovněž obsahovat následující:

- prohlášení, že nabízené zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- úhrada dohodnuté ceny za odebrané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení,

- termín plnění: do 30.11. 2011,

- uchazeč předloží spolu s případnou nabídkou doklady požadované v technické specifikaci a jeden kus přilby s balistickým hledím, typ NIJ III A ve velikosti L (56-60) jako soutěžní vzorek, který bude odpovídat popisu v příloze (technické specifikaci) bez samolepky a nápisu. Vzorek bude vrácen uchazeči v termínu po předání zboží,

- originály nebo ověřené kopie všech dokumentů může zadavatel vyžadovat po vítězném uchazeči.

- NÁZEV MAJETKU

a) " Přilba balistická s balistickým hledím typ NIJ IIIA "

b) " Přilba balistická typ NIJ IIIA " (bez balistického hledí)

Požadované počty a druhy -  požaduje se 110 ks a)

10 ks b)

- NOMENKLATURNÍ ČÍSLO

Nomenklatura dosud zavedeného obdobného majetku dle požadovaných velikostí:

| 120300822161 | Přilba balistická s balistickým hledím M ( do 55) | NIJ IIIA |
| --- | --- | --- |
| 120300822162 | Přilba balistická s balistickým hledím L ( 56 - 60) | NIJ IIIA |
| 120300822163 | Přilba balistická s balistickým hledím XL ( nad 60 ) | NIJ IIIA |

- OZNAČENÍ KÓDU CPV

- CPV  35813000-6  (vojenské přilby)

- TECHNICKÝ POPIS

Přilba balistická s balistickým hledím  NIJ IIIA je osobním ochranným prostředkem určeným k ochraně hlavy proti účinkům střel, střepin a dalším mechanickým zásahům. Skořepina přilby balistické s balistickým hledím musí poskytovat ochranu hlavy, částečně uší uživatele. Přilba je opatřena balistickým hledím a musí splňovat podmínky pro ochranu hlavy uživatele v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné užívání v rozsahu požadované třídy balistické odolnosti.

Přilba balistická s balistickým hledím je již zavedena ve výzbroji PČR a počty se v rámci systemizace doplňují nebo obměňují.

Odolnost přilby balistické s balistickým hledím musí splňovat požadavky  třídy NIJ IIIA  dle NIJ Standard - 0106.01  a  odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 – min. 500m/s). Odolnost hledí na úrovni  NIJ IIIA dle Standard pro hledí se zesílenou odolností proti střelám Tokarev 7,62 x 25. (střela s měkkým jádrem).

U 10 kusů přileb balistických NIJ IIIA uživatelský útvar (viz rozdělovník) nepožaduje dodání balistického hledí. Na těchto deset kusů přileb balistických se vztahují všechny požadavky této technické specifikace s výjimkou ustanovení týkajících se požadovaných vlastností balistického hledí.

Přilba:

- Po celé skořepině přilby je požadována balistická odolnost  NIJ IIIA dle NIJ Standard-0106.01 a odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1“ (pro V50 – min. 500m/s).

- Musí splňovat požadavky na zajištění optimálního krytí hlavy za účelem balistické ochrany, nesmí bránit v pohybu a zásadně ovlivňovat vidění nositele. Je v ní upevněno vnitřní vybavení.

- Musí umožňovat případné zabudování dorozumívacího systému.

- Antišoková vložka jako součást vnitřní výbavy přilby musí zabezpečit vysoký absorpční efekt a zároveň umožnit ventilaci vzduchu. Součástí vložky je regulace a nastavení potřebné velikosti dle obvodu hlavy a dále potní pásek ze zdravotně nezávadného materiálu. Vnitřní vybavení přilby je požadováno v černé barvě.

- Upevňovací systém musí zajišťovat automatické uvolnění upínacího popruhu a chránit tak před druhotným poraněním, způsobeným kinetickou energií po zásahu přilby (hledí) dopadajícím projektilem.

- Požadováno je tzv. adjustačně - fixační upínání pro dobré nasazení přilby na hlavu.

- Musí mít podbradník a zapnutí musí být řešeno tzv. rychlospojkou (rychlopřezkou) k zajištění čtyřbodového vyjímatelného upínacího systému pro rychlé sejmutí přilby z hlavy. Při správné funkci podbradníku musí být zajištěno dostatečně pevné a stabilní zapnutí přilby s odpovídajícím pohodlím při nošení. (profesionální zpracování, nepřekáží, neuvolňuje se při pohybu)

- Chránič brady a kontaktní části s čelem i zátylkem musí být vypolstrované měkkým materiálem.

- Konstrukce přilby a adjustačně - fixačního upínání musí umožňovat cirkulaci vzduchu.

- Barva je požadována černá matová, povrch trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození.

- Přilbu vybavit třemi snímatelnými návleky, jeden v barvě černé, druhý bílý a třetí maskovací.

- Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i dlouhodobé pohodlné nošení. (důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční páteře)

Hledí přilby:

- Balistická odolnost hledí NIJ IIIA dle NIJ Standard pro hledí se zesílenou odolností proti střelám Tokarev 7,62 x 25. (střela s měkkým jádrem)

- Musí být vyrobeno z netříštivého materiálu a zajišťovat dobrý průhled.

- Tvar a plocha hledí musí chránit obličejovou část hlavy, tzn. od roviny horní hrany čela přilby (od obočí) po bradu a neomezovat pohyb hlavy směrem k hrudi.

- Musí být upevněno pohyblivě tak, aby bylo umožněno snadné odklopení směrem vzhůru, a zároveň musí zajistit souvislé polohování bez nutnosti ovládání aretačním kolíkem.

- Hledí přilby musí být jednoduše odnímatelné bez zásahu do konstrukce přilby a narušení balistické odolnosti.

- Musí umožnit neomezené používání ochranné masky (NBC-95).

Hmotnost přilby balistické u velikosti „M“ maximálně do 1,600 kg, u „L“ do 1,650 kg a u „XL“ do 1,700 kg. Váha hledí maximálně do 1,550 kg. Předložený vzorek s vyšší hmotností bude hodnocen jako nevyhovující.

Přilba musí být na rubové straně zřetelně označena, pro jaké druhy ochrany je konstruována “proti střelám“ a “proti střepinám“, např. symbolem “palné zbraně“ nebo “výbuchu“.

Přilba musí být označena typovým štítkem s těmito základními údaji:

- druh a typ balistické přilby

- třída balistické odolnosti ochranného prostředku podle NIJ a STANAG,

- velikost,

- výrobní číslo přilby balistické, viz vysvětlivka níže,

- rok výroby a doba poskytované záruky balistické odolnosti,

- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,

- pořadové číslo přilby balistické v dodané sérii,

- název a adresa výrobce přilby balistické,

- hmotnost přilby balistické bez transportní tašky,

- symboly k údržbě a ošetřování,

- prostor pro jméno uživatele.

Vysvětlivka pro výrobní číslo:

Výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru MMRR, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad:   N0311Z0321000124    -   nákup v březnu 2011, životnost do března 2021, číslo 124, resp. 000124.

Typový štítek (etiketa) musí být stálobarevný, čitelný a neodstranitelný po celou dobu životnosti součástky.

V případě požadavku odběratele musí dodavatel zabezpečit opravitelnost přilby, resp. jejich částí dle rozsahu a charakteru poškození nebo opotřebení.

Nejedná se o konkrétní značku výrobku, ale obecně o přilbu balistickou ochrannou, která musí splňovat technické, užitné a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v této technické specifikaci.

- TECHNICKÉ PODMÍNKY

Požaduje se plnění podmínek normy ISO 9001.

Odolnost přilby balistické s balistickým hledím musí splňovat požadavky třídy NIJ IIIA  dle NIJ Standard - 0106.01  a  odolnost proti střepinám dle STANAG 2920, ANNEX A, bod A.1, střepina IDENTITY A3/6723/1 (pro V50 - min. 500m/s). Odolnost hledí na úrovni  NIJ IIIA dle Standard pro hledí se zesílenou odolností proti střelám Tokarev 7,62 x 25. (střela s měkkým jádrem)

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditované zkušebny (laboratoře). Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný. V rámci testování a zkoušení v ČR rozsah dílčích zkoušek nepřesahuje požadavky dle metodiky AHEM 3/2000.

*) AHEM = Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica - vydáno MZdr ČR, č. 3/2000 obsahuje „Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic“.

Všechny vyžádané písemné podklady, protokoly /certifikáty/ je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny. Vzhledem k jednoznačnému požadavku na doklady vystavené od akreditované zkušebny, požaduji NOVĚ i doklad /kopii dokladu/ o akreditaci zkušebny, která provedla příslušné zkoušky.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Dodavatel zabezpečí po skončení garance balistické odolnosti bezúplatnou ekologickou likvidaci dodaného balistického ochranného prostředku.

Balistická odolnost přilby musí být zachována po dobu minimálně 10 let.

- ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Veškeré použité materiály přicházející do styku s pokožkou musí být hygienicky nezávadné. Nezávadnost požadujeme doložit, viz výše.

U soutěžního vzorku od každého zájemce proběhne jeho posouzení v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. Zástupci uživatelů s příslušnou odborností, posoudí vzorky z hlediska užitných vlastností.  Z každého vybavovaného KŘP musí minimálně jeden člen komise, podílející se na hodnocení, splňovat i požadavek odpovídající velikosti, dle předloženého posuzovaného vzorku. Zástupci uživatele posoudí vzorky z hlediska plnění požadavků na užitné vlastnosti uvedené v technické specifikaci. Plnění požadavků technické specifikace, vztažených k užitným vlastnostem balistické přilby, požadovaným uživatelským útvarem ostatní členové komise nehodnotí. Rozsah uživatelského posouzení nepřesáhne rozsah vlastností balistické přilby požadovaný v této technické specifikaci.

K hodnocení nejvýhodnější nabídky podle ceny bude přistoupeno pouze u výrobků s vyhovujícími výsledky a závěry zkoušek dle vyžadovaných certifikátů (zkušebních protokolů) a s vyhovujícími výsledky posouzení požadovaných užitných vlastností v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.

Posuzované vlastnosti:

- Přizpůsobení se vnitřní výbavy tvaru hlavy uživatele. Optimální krytí hlavy,

- snadnost nasazování, úpravy velikosti obvodu hlavy a fixace na hlavě i při pohybu,

- manipulace s hledím dle požadavku TS,

- kvalita zpracování vnitřní výbavy a upevňovacího systému, podbradníku a dalších kontaktních částí,

- možnost pohybu a vidění nositele, vyváženost při použití balistického hledí,

- další užitné vlastnosti, jejichž rozsah nepřesahuje požadavky vyjádřené v technické specifikaci.

V komisi pro posouzení a hodnocení nabídek budou uživatelsky posouzeny pouze vzorky s vyhovujícími výsledky zkoušek dle vyžadovaných certifikátů. Bude-li některá z hodnocených oblastí v rámci uživatelského posouzení hodnocena komisí jako „nevyhovující“, nebude vzorek dále posuzován v rámci porovnání ceny při hodnocení nejvýhodnější nabídky.

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Uchazeč v rámci nabídky předloží jednu přilbu jako soutěžní vzorek ve velikosti L. Vzorek typovým štítkem neoznačovat. Typový štítek dodat samostatně.

Uchazeč bere na vědomí, že vzorek bude v rámci činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek použit v rozsahu posuzovaných vlastností k posouzení jednotlivými zástupci uživatelů.

9. ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

Rozdělovník a velikostní sortiment:

| Ochranný prostředek | Počet celkem | KŘP Plzeňského kraje | KŘP Karlovarského kraje | KŘP Jihomoravského kraje | KŘP Olomouckého kraje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přilba balistická s balistickým hledím (NIJ III A) | 110 | 27 | 8 | 50 | 25 |
| velikost M (do 55) |  |  |  |  |  |
| velikost L (56-60) |  |  |  |  |  |
| velikost XL (nad 60) |  |  |  |  |  |

| Ochranný prostředek | Počet celkem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přilba balistická bez balistického hledí (NIJ III A) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| velikost M (do 55) |  |  |  |  |  |
| velikost L (56-60) |  |  |  |  |  |
| velikost XL (nad 60) |  |  |  |  |  |

10. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Přejímka se uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno jednotlivým krajským ředitelstvím policie v počtech dle rozdělovníku, do místa, které bude vyspecifikováno ve „Smlouvě o centralizovaném zadávání“, uzavřené mezi centrálním zadavatelem a veřejnými zadavateli.

Všechny vyžádané písemné podklady a protokoly je požadováno předložit v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém jazyce nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny.

Balení: Přilby jsou baleny jednotlivě do papíru nebo PE sáčku. Dále jsou uloženy po 5-6 kusech (zbytek) do kartónových krabic, opatřených štítkem s údaji: výrobce, název výrobku, výrobní čísla, počet kusů, velikost, rok výroby. Ke každé přilbě musí být přiložen návod v českém jazyce, obsahující základní informace k pravidlům správného nošení, údržby a skladování.

Požadovaná životnost přileb balistických i servis je minimálně 10 let od doby (měsíce) dodání. Záruční doba minimálně 24 měsíců od měsíce dodání.

Celá dodávka balistických přileb musí být vyrobena z nových materiálů v jedné výrobní sérii. Odběratel na přilbách, uložených dle stanovených podmínek (max. 6 krabic s přilbami na sobě, jinak nezatížené, uložené min. 0,3 m od stěn, od zdrojů tepla min. 1 m, 10 cm vzdálenost mezi podlahou a první policí, teplota 5-25 oC, relat. vlhkost max. 65%, bez kontaktu se skladovanými oleji, kyselinami, snadno hořlavými a chem. prostředky, chráněné před slunečními paprsky), si po dobu skladování v záruce provádí dle svého uvážení na svoje náklady zkoušky balistické odolnosti v rozsahu dle této technické specifikace. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek bude jejich výsledek akceptován dodavatelem jako relevantní podklad pro uplatnění reklamace zbývajícího uloženého materiálu z dané dodávky, náklady na provedení zkoušek a spotřebovaný materiál v případě nevyhovujících výsledků zkoušek hradí dodavatel.

Odběratel na přilbách, vydaných do používání, si po dobu poskytnuté záruky na zachování ochranných balistických vlastností provádí podle svého uvážení na svoje náklady zkoušky balistické odolnosti v rozsahu požadavku zadání. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek hradí náklady na provedení zkoušek a spotřebovaný materiál dodavatel.

11. DALŠÍ POŽADAVKY

Součástí dodávky každé přilby balistické musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce, záruční list, tři textilní povlaky, jeden v barvě černé, druhý maskovací, třetí bílý a transportní taška černé barvy.

Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně kupní smlouvy, dodržujte přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:

" Přilba balistická s balistickým hledím a velikost např. XL, typ NIJ IIIA "

Za tímto názvem je připuštěno další bližší označení dle dodavatele. Velikost přilby balistické může být: univerzální nebo: „M“, „L“, „XL“.

Příloha č. 2 k č.j.: PPR-3718-13/ČJ-2011-0099EC		Počet listů: 2

Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů KŘ policie

- Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího -  jednotlivých Krajských ředitelství policie   (dále jen „KŘP“) na adresu:

KŘ policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň

IČ 75151529

DIČ CZ 75151529

Bankovní spojení: ČNB pobočka Plzeň

Číslo účtu:8246881/0710

Kontaktní osoba:

Zdeněk Nauš, tel: 974324860, 974324884 a mob. 724589913

Místo plnění:

Sklad KŘP Plzeňského kraje, Kozolupy, Tovární 120

Celkem přilba balistická s balistickým hledím, typ NIJ III A,			          27 kusů.

KŘ policie Karlovarského  kraje

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sokolovská 108/A, 360 05 Karlovy Vary-Rybáře, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 72051612

DIČ CZ 72051620

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu:31243881/0710

Kontaktní osoba:

Vladislav Soukup, tel: 974376503

Místo plnění:

Sklad KŘP Karlovarského kraje, Dobrovského 1935, 350 04 Dolní Rychnov

Celkem přilba balistická s balistickým hledím, typ NIJ III A,			              8 kusů.

KŘ policie Jihomoravského  kraje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 24, 611 32 Brno, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 75151499

DIČ CZ 75151499

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu:135034881/0710

Kontaktní osoba:

p. Hrdý, tel: 974622020

Místo plnění:

Sklad KŘP Jihomoravského kraje, Pražákova 54, 619 00 Brno, p. Pololáník tel: 974628162, pí Martínková 974628152

Celkem přilba balistická s balistickým hledím, typ NIJ III A,			            50 kusů.

KŘ policie Olomouckého kraje

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, fakturační adresa je shodná se sídlem veřejného zadavatele.

IČ 72051795

DIČ CZ 72051795

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu:20931881/0710

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Směšná, tel: 974761544

Místo plnění:

Sklad KŘP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů  189/10, 779 00 Olomouc

Celkem přilba balistická s balistickým hledím, typ NIJ III A,			            25 kusů.

Celkem přilba balistická s bez balistického hledí, typ NIJ III A,			            10 kusů.